## Slide 1
온실가스 인벤토리는 특정지역에서 일정 기간 동안 발생한 온실가스 배출량과 흡수량을 체계적으로 산정한 통계입니다. 국가 대비 지역의 온실가스 인벤토리는 다소 간단한 형태로 작성되고 있습니다.
지역 온실가스 인벤토리의 대분류로는 다음의 5가지로 분류됩니다:
에너지, 산업공정 및 제품 생산, 농업, LULUCF (토지이용, 토지이용변화 및 임업), 폐기물
[에너지] 분야는 에너지 생산과 소비 활동에 따른 연료연소와 탈루에 의한 온실가스 배출량을 산정합니다. 연료연소는 에너지 소비 활동에서 해당 공정에 열 및 기계적 작업을 제공하기 위해 의도적으로 소비되는 연료에 의한 배출을 말합니다. 탈루는 연료의 저장, 사용, 생산, 처리, 이송 등의 과정 중에 발생하는 탈루 배출을 산정합니다.
[산업공정 및 제품 생산] 분야는 제품 생산 공정과 생산된 제품을 사용하는 과정에서 발생하는 온실가스를 포함합니다.
[농업] 분야는 장내발효, 가축분뇨처리, 벼재배, 농경지토양, 작물잔사소각 등 농작물 재배와 축산 활동에 의해 발생하는 온실가스의 배출량을 산정
[LULUCF (토지이용, 토지이용 변화 및 임업)] 분야는 국토 및 연안 생태계에서 이루어지는 인위적 토지이용 및 전용, 토지이용 관리 활동을 통해 야기되는 온실가스의 배출량과 흡수량을 산정합니다.
[폐기물] 분야는 폐수처리, 기타 부문으로 구분되며 폐기물 처리 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 배출원별로 산정합니다.
참고자료: 온실가스 종합정보센터, 2022, ‘기초지자체 온실가스 인벤토리 구축 기초자료 조사 설명자료＇
지역의 탄소 현황을 한눈에! 온실가스 인벤토리
온실가스인벤토리
온실가스!
어디서 얼마나 나올까?
어디서 얼마나 흡수될까?