## Slide 1
경기도 태양광 잠재량
공간정보 구축
경기연구원 기후환경정보센터장
김 한 수
세계지방정부기후총회 (2025.04.15)

## Slide 2
잠재량 유형
00
잠재량 개념
이론적 잠재량: 어떠한 제약도 존재하지 않을 때 이론적으로 활용가능한 에너지의 양
기술적 잠재량: 이론적 잠재량 중 기술적 제약과 지리적 제약을 반영할 때 활용가능한 에너지의 양
시장 잠재량: 기술적 잠재량 중 정책적 제약과 경제적 제약을 반영할 때 활용가능한 에너지의 양
출처: 산업통상자원부·한국에너지공단 (2020) 신·재생에너지 백서

## Slide 3
잠재량 산정 방법론
00
일사량 데이터 비교
출처: 국립기상과학원 (2021), 고해상도 태양광 기상자원지도 설명자료
https://data.kma.go.kr/data/weatherResourceMap/selectWeatherResourceMapSla.do#
일사량 데이터
수평면 전일사량 데이터를 활용하여 태양광 잠재량 분석
에너지기술연구원과 국립기상과학원에서 데이터를 제공하고 있음. 다만 아래 표와 같이 차이가 여러 측면에서 차이가 존재.
  대부분의 국내·외 선행연구*들은 에너지기술연구원의 일사량 데이터와 비슷한 수치를 보임.
경기 기후플랫폼에서는 에너지기술연구원 데이터를 활용
 | 에너지기술연구원 | 국립기상과학원
일사량 유형 | 수평면 전일사량, 경사면 전일사량 등 | 
측정 기간 | 2012.01 ~ 2019.12 | 2016.07 ~ 2021.06
해상도 | 1,500m | 100m
데이터 및 방법론 | 천리안 1호 위성영상 기반 | 국지예보모델 일사량 + 고해상도 지형기반 보정
전국 평균 일사량 | 151.3 W/m2 | 285.6 W/m2
경기도 평균 일사량 | 150.6 W/m2 | 286.0 W/m2
웹사이트 | https://kier-solar.org/user/gis/map/sl | http://www.greenmap.go.kr/kr/main.do
에너지기술연구원
국립기상과학원
출처: 에너지기술연구원 (2018), 태양에너지
https://kier-solar.org/user/notices/1
* 관련 국내외 선행연구 출처: NASA (https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/), Global Solar Atals (https://globalsolaratlas.info/global-pv-potential-study), EU (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/), Park et al. (2015) A new approach to estimate the spatial distribution of solar radiation using topographic factor and sunshine duration in South Korea, 녹색기술센터 (2022) 공간 단위 탄소중립 기술적용 시나리오 모형 연구: 에너지전환 기술 중심으로 등등

## Slide 4
잠재량 산정 선행연구 (1)
00
한국에너지기술 연구원-1
‘자원지도 분석 시스템’ 플랫폼 운영
  태양광 포함 총 8가지 신재생에너지원 잠재량 분석 가능
  법적환경 규제 파악 가능
  일사량 유형별, 편입면적 분석 가능
  시장 잠재량, 행정구역별 잠재량 분석 기능 부재
출처: 에너지기술연구원, https://kier-solar.org/user/gis/map/sl

## Slide 5
잠재량 산정 선행연구 (2)
00
한국에너지기술 연구원-2
‘신재생에너지 잠재량’ 플랫폼 운영
  태양광 포함 총 8가지 재생에너지원 잠재량 분석 가능
  전국 시도·시군구별 기술적 잠재량 분석 가능
  시장 잠재량 분석 기능 부재
  경기도 태양광 기술적 잠재량은 연간 282.2TWh
출처: 에너지기술연구원, https://kier-solar.org/user/potential/energy

## Slide 6
잠재량 산정 선행연구 (3)
00
신재생에너지백서 (2018, 2020)
전국 시·도별 이론·기술·시장 잠재량 분석 (1km2 격자기반)
  기술적 잠재량: 지리적, 기술적 영향 요인 고려
  시장 잠재량: 규제정책, 경제적 영향 요인 고려
경기도 시장 잠재량은 감소 (2017→2019)
  2017년: 47.4TWh
  2019년: 36.2TWh
태양광 잠재량 영향요인
태양광 잠재량 정의
이론적 잠재량
기술적 잠재량
시장 잠재량
출처: 산업통상자원부·한국에너지공단 (2020) 신·재생에너지 백서,
산업통상자원부·한국에너지공단 (2018) 신·재생에너지 백서

## Slide 7
잠재량 산정 선행연구 (4)
00
고재경 외 (2023)
지목별 면적 기반으로 경기도 시장잠재량 분석
  지상형, 건축물 태양광 구분
  지목별 단위면적당 설치가능 용량 계수 적용
  규제정책, 경제적 영향 요인 고려
규제 요인과 설치 면적비중에 따라 총 12개 시나리오를 구성
  규제요인 적용별 4가지 시나리오 (기준안 포함)
  설치면적별 3가지 시나리오 (‘최소’, ‘중간’, ‘최대’)
2023년 시장 잠재량*
  최소 18.1TWh, 중간 22.8TWh, 최대 36.4TWh
출처: 고재경 외 (2023), 경기도 전력 탈탄소화를 위한 재생에너지 전환 로드맵 연구, 2023-29 정책연구
* Note: 고재경 외 (2023) [표 4-8] 에서 설비이용률 15% 가정하여 계산
시군별 태양광 잠재량
태양광 면적 산정 기준

## Slide 8
잠재량 산정 선행연구 (종합)
00
종합 비교
경기 기후플랫폼과 선행연구간 종합적인 비교
 | 경기 기후 플랫폼 (2025) | 에너지기술연구원 플랫폼 |  | 신재생에너지 백서 |  | 고재경 외 (2023)
 |  | 자원지도 분석시스템 | 신재생에너지 잠재량 | 2020년 | 2018년 | 
형태 | 플랫폼 | 플랫폼 | 플랫폼 | 보고서 | 보고서 | 보고서
대상지역 | 경기도 | 전국 | 전국 | 전국 | 전국 | 경기도
제공 데이터 해상도 | 100m 격자 (1.5km 격자의 일사량 데이터를 역거리 가중법으로 100m 격자로 보간) | 1,000m 격자 | 17개 시도 · 229개 시군 | 17개 시도 | 17개 시도 | 경기도 내 21개 지목별
분석기능 | 편입면적 분석, 규제요인 분석, 시군별 분석, 읍면동 분석 | 편입면적 분석, 규제요인 분석 | 시도별 분석, 시군별 분석 | 시도별 분석결과 표 제공 | 시도별 분석결과 표 제공 | 지목별 분석결과 표 제공
유형구분 | 지상형/옥상형 | 구분 없음 | 구분 없음 | 지상형/옥상형 | 지상형/옥상형 | 지상형/옥상형
산정 방법 | 일사량 기반 | 일사량 기반 | 일사량 기반 | 일사량 기반 | 일사량 기반 | 면적 기반
주요 가정 및 데이터 | SMP: 131.1원/kWh REC: 55.4원/kWh (지상형) CAPEX: 136.6만원/kW (옥상형) CAPEX: 172.0만원/kW | - | - | SMP: 90.7원/kWh REC: 66.7원/kWh (지상형) CAPEX: 136.6만원/kW (옥상형) CAPEX: 172.0만원/kW | SMP: 77.1원/kWh REC: 86.0원/kWh (지상형) CAPEX: 140만원/kW (옥상형) CAPEX: 160만원/kW | (지상형) CAPEX: 136.6만원/kW (옥상형) CAPEX: 172.0만원/kW
 | 지리적 규제, 정책적 규제를 적용하는 요인은 같으나 활용하는 데이터에는 차이가 존재. |  |  |  |  | 행정구역별 지목별 국토이용 현황 데이터 도로명 주소 건물 데이터
기술적 잠재량 | 407.2TWh | 확인 불가 | 282.2TWh | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가
시장 잠재량 | 18.4TWh | 확인 불가 | 확인 불가 | 36.2TWh | 47.4TWh | 18.1 ~ 36.4 TWh (중간: 22.8TWh)
URL | Open 예정 | https://kier-solar.org/user/gis/map/sl | https://kier-solar.org/user/potential/energy | https://www.knrec.or.kr/biz/pds/pds/view.do?no=326 | https://www.knrec.or.kr/biz/pds/pds/view.do?no=291 | https://www.gri.re.kr/web/contents/resreport.do?schM=view&schPrjType=ALL&schProjectNo=20230061&schBookResultNo=15296

## Slide 9
잠재량 산정 방법론 (이론적)
00
: 경기도 전체 태양광 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 태양광 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 연간 일사량 (GWh)
이론적 잠재량
(정의) 육상 전 면적에 입사되는 태양복사에너지를 완전히 활용할 때 얻을 수 있는 에너지양
(데이터) 에너지기술연구원에서 제공하는 1,500m 격자 기반 수평면 전일사량(이하 일사량) 데이터 활용
  역거리 가중법 적용 후 100m 해상도로 고도화
(산정식) 경기도 전 면적에 입사되는 일사량의 합계
이론적 잠재량 산정식

## Slide 10
잠재량 산정 방법론 (기술적)
00
기술적 잠재량
(정의) 설비효율 등의 기술적 제약을 반영하고, 지리적으로 극복 불가능한 지역을 제외할 경우 활용할 수 있는 에너지의 양
  (기술적 제약) 태양광 모듈 효율과 부지 대비 모듈 면적 고려
  (지리적 제약) 산지, 하천, 경사 20˚이상, 산사태 1등급 지역 제외
: 경기도 전체 기술적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 기술적 잠재량 (GWh)
제약 요인 | 세부 고려 항목 | 데이터 출처
지리적 제약 | 산지 | 경기도 광역 도시생태현황지도: 대분류 자연산림, 식재산림 (2025)
 | 하천 | 경기도 광역 도시생태현황지도: 대분류 호소, 하천습지 (2025)
 | 경사 20˚이상 | 경기연구원 0.5m급 DEM (2024)
 | 산사태 1등급 지역 | 경기도 산사태위험지도, 산림청 산사태위험지도
기술적 제약 | 태양광 모듈 효율: 20% (지상형/옥상형 공통) | 산업통상자원부·한국에너지공단 (2020)
 | 부지 대비 모듈 면적: 33.3% (지상형), 25% (옥상형) | 
: 개별격자( )의 이론적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 유형별( ) 부지 대비 모듈 면적(%)
: 태양광 모듈 효율 (%)
: 지리적 제약이 있는 지역
지리적 및 기술적 제약
기술적 잠재량 산정식

## Slide 11
잠재량 산정 방법론 (시장)
00
시장 잠재량
(정의) 정부의 지원정책과 규제정책을 반영할 때 현 시점에서 활용할 수 있는 에너지의 양
  (정책적 제약) 정부 정책으로 인해, 태양광 설치가 불가능한 지역 제외
  (경제적 제약) 발전단가와 판매단가를 고려하여 경제성이 없는 지역 제외
규제요인 | 세부 고려 항목 | 데이터 출처
정책적 제약 | (용도지역) 자연환경보전구역, 취락구역, 공항 | 브이월드 용도지역지구정보
 | (문화재지역) 문화재보호구역, 국가·시도 문화재지역, 등록문화재 지역 | 
 | (개발불가지역) 야생동물보호구역, 천연기념물서식지, 휴전선/민간인통제선, 환경보전해역, 자연공원, 갯벌, 수자원보호구역, 지역계획 절대보전, 특별관리해역, 연평도 NLL | 
 | (생태자연도) 1등급·별도관리구역 | 
 | (기타) 백두대간 보호구역, 농업진흥지역 | 
경제적 제약 | SMP: 131.1원/kWh (2020~2024년 평균) REC: 56.5원/kWh (2020~2024년 평균) | 산업통상자원부·한국에너지공단 (2020)
 | LCOE: 격자별 공시지가와 유형별 기술비용에 따라 산정 | 
: 경기도 전체 시장 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 발전원가 (원/kWh)
: 개별격자( )의 기술적 잠재량 (GWh)
: 정책적 제약이 있는 지역
: 계통한계가격 (원/kWh)
: 신재생에너지 공급인증서 (원/kWh)
시장 잠재량 산정식
정책적 및 경제적 제약

## Slide 12
잠재량 산정 방법론 (시장)
00
균등화 발전단가 (LCOE, Levelized Cost Of Electricity)
수명기간 동안 발전소에서 생산된 전력단위(kWh)당 지출된 평균 실질 비용
: 재무적 할인율 (%)
: 연간 성능 저하율 (%)
: 유형별( ) 초기 설비비용 (원/kW)
: 유형별( ), 시점별( ) 연간 운영비용 (원/kW/년)
: 유형별( ), 시점별( ) 연간 부지 임대비용 (원/kW/년)
: 수명 (년)
: 개별격자( )의 기술적 잠재량 (GWh)
: 개별격자( )의 공시지가 (원/m2)
: 공시지가 대비 연간 부지 임대료 비율 (%)
: 태양광 설비당 필요면적 (m2/kW)
규제요인 | 지상형 | 옥상형 | 데이터 출처
수명 | 20년 |  | 산업통상자원부·한국에너지공단 (2020)
연간 성능저하율 | 0.45% |  | 
설비비용 | 1,366 천원/kW | 1,720 천원/kW | 
연간 운영비용 | 20.5 천원/kW/년 | 25.8 천원/kW/년 | 
공시지가 대비 연간 부지 임대료 비율 (기대이율) | 5 % | 0 | 
재무적 할인율 (%) | 4.5 % |  | 
SMP | 131.1 원/kWh |  | 전력거래소 홈페이지 (최근 5년치 평균)
REC | 55.4 원/kWh |  | 
균등화 발전단가 산정식
균등화 발전단가 산정을 위한 전제조건
출처: 산업통상자원부·한국에너지공단 (2020) 신·재생에너지 백서

## Slide 13
잠재량 산정 결과 (옥상형+지상형)
00
이론적 잠재량
기술적 잠재량
시장 잠재량

## Slide 14
잠재량 산정 결과 (지상형 태양광)
00
이론적 잠재량
기술적 잠재량
시장 잠재량

## Slide 15
잠재량 산정 결과 (옥상형 태양광)
00
이론적 잠재량
기술적 잠재량
시장 잠재량

## Slide 16
잠재량 산정 결과
00
시·군 | 지상형 | 옥상형 | 합계
전체 | 384,970 | 22,161 | 407,131
수원시 | 6,972 | 963 | 7,935
용인시 | 22,696 | 1,456 | 24,152
성남시 | 5,057 | 654 | 5,712
부천시 | 3,198 | 625 | 3,823
화성시 | 42,497 | 2,254 | 44,751
안산시 | 7,894 | 977 | 8,871
안양시 | 1,905 | 372 | 2,277
평택시 | 29,727 | 1,518 | 31,245
시흥시 | 7,870 | 799 | 8,669
김포시 | 15,914 | 1,046 | 16,960
광주시 | 10,201 | 788 | 10,989
광명시 | 2,008 | 211 | 2,219
군포시 | 1,534 | 203 | 1,738
하남시 | 3,107 | 339 | 3,447
오산시 | 2,599 | 255 | 2,854
이천시 | 26,031 | 1,025 | 27,056
안성시 | 25,835 | 1,019 | 26,854
의왕시 | 1,865 | 141 | 2,006
양평군 | 17,832 | 518 | 18,350
여주시 | 27,064 | 671 | 27,735
과천시 | 1,097 | 92 | 1,189
경기남부 | 262,907 | 15,925 | 278,832
고양시 | 13,408 | 1,185 | 14,593
남양주 | 11,921 | 978 | 12,899
파주시 | 30,167 | 1,188 | 31,355
의정부 | 2,619 | 332 | 2,950
양주시 | 11,041 | 721 | 11,763
구리시 | 1,530 | 164 | 1,694
포천시 | 20,892 | 949 | 21,841
동두천 | 1,921 | 161 | 2,082
가평군 | 9,501 | 293 | 9,794
연천군 | 19,063 | 265 | 19,328
경기북부 | 122,063 | 6,236 | 128,299
기술적 잠재량 (GWh)
시·군 | 지상형 | 옥상형 | 합계
전체 | 17,829.8 | 293.8 | 18,123.6
수원시 | 23.3 | 0.2 | 23.5
용인시 | 380.1 | 6.3 | 386.4
성남시 | 67.8 | 5.5 | 73.3
부천시 | 6.3 | 0.3 | 6.5
화성시 | 835.0 | 20.2 | 855.2
안산시 | 215.0 | 5.2 | 220.2
안양시 | 16.7 | 0.5 | 17.2
평택시 | 189.2 | 8.6 | 197.8
시흥시 | 142.9 | 5.4 | 148.3
김포시 | 122.2 | 7.4 | 129.6
광주시 | 13.5 | 0.1 | 13.6
광명시 | 10.5 | 0.7 | 11.2
군포시 | 15.5 | 1.1 | 16.5
하남시 | 64.6 | 18.4 | 83.0
오산시 | 6.5 | 0.3 | 6.8
이천시 | 380.7 | 21.4 | 402.1
안성시 | 1,947.3 | 29.5 | 1,976.8
의왕시 | 73.9 | 1.4 | 75.3
양평군 | 1,341.5 | 15.2 | 1,356.7
여주시 | 990.7 | 14.2 | 1,004.9
과천시 | 2.1 | 0.3 | 2.4
경기남부 | 6,845.5 | 161.7 | 7,007.2
고양시 | 30.1 | 4.3 | 34.3
남양주 | 336.7 | 4.4 | 341.2
파주시 | 2,215.8 | 11.9 | 2,227.7
의정부 | 94.5 | 1.4 | 95.8
양주시 | 441.0 | 6.1 | 447.2
구리시 | 11.9 | 0.3 | 12.2
포천시 | 1,954.4 | 54.6 | 2,009.0
동두천 | 104.4 | 1.3 | 105.7
가평군 | 1,139.6 | 10.7 | 1,150.2
연천군 | 4,655.9 | 37.1 | 4,693.0
경기북부 | 10,984.3 | 132.1 | 11,116.4
시장 잠재량 (GWh)

## Slide 17
시군별 잠재량 산정 결과
00
기술적 잠재량, 면적에 비례하는 경향
기술적 잠재량 vs. 면적
시장 잠재량, 인구밀도에 반비례하는 경향
시장 잠재량 vs. 인구밀도

## Slide 18
감사합니다

## Slide 19
그림 원본
00
이론적 잠재량
기술적 잠재량
시장 잠재량
높은
설비투자비
지리적 제약
천연기념물
서식지
지리적 제약
모든 곳에 설치할 수 있는 건 아니에요. 급경사지 처럼 패널을 설치하기 어려운 지역도 있어요.
기술적으로, 태양에너지를 활용하려면 태양광 패널이 필요해요.
설치 비용이 많이 드는데 전기 생산이 적다면 오히려 손해라서, 설치하지 않는게 나을 수 있어요.
희귀한 동식물이 사는 지역에는 패널 설치가 정책적으로 불가능해요.
이론적으로, 태양에서 오는 에너지를100% 활용할 수 있을 때의 잠재량을 말해요.
하지만 현실에서는 고려 해야 할 측면이 너무 많죠.
이론적 잠재량
기술적 잠재량
시장 잠재량